Приложение № 1 к договору №

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «777»

________________

"06" августа  2019 г.

| 1. Основание для проектирования | Договор |
| --- | --- |
| 2. Заказчик-застройщик |  |
| 3. Местоположение объекта | Россия, Калужская область |
| 4. Вид строительства | Реконструкция |
| 5. Наименование объекта | База по производству асфальта в Московской области. Склад хранения битума объемом 4000 м3. |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7. Проектная организация | ООО «ПриволжскНИПИнефть» |
| 8. Объем проектных работ | 8.1 Резервуарный парк 4000 м3 — 2 х РВС-2000м3. 8.2 Предусмотреть слив из автотранспорта (одновременно сливать один битумовоз в приемную емкость с насосной станцией) 8.3 Предусмотреть налив битума в битумовоз (одновременно в один битумовоз) через резервуар интенсивного нагрева РГС-75 м3. 8.4. Предусмотреть подачу битума из РВС-2000 через насосную станцию в расходные емкости АБЗ. 8.5. Рабочая документация выполняется по отдельному техническому заданию, согласованному сторонами. 8.6 Состав документации согласно постановления №87 РФ. |
| 9. Автоматизация участка | 9. Предусмотреть нижний уровень системы автоматизации согласно требований нормативных документов. |
| 10. Техническая характеристика проектируемого объекта | 10.1. Прием нефтепродуктов из автотранспорта – круглогодично, температура поступающего 150-180 градусов. максимальный расход 120 тонн/сутки 10.5 Налив н/п в автоцистерны – круглогодично 10.7 Приём круглогодично. 10.8 Подача на АБЗ (апрель-декабрь) . |
| 11. Исходные данные предоставляемые Заказчиком | Градостроительный план земельного участка соответствующий проектируемому объекту в том числе по виду разрешенного использования — база хранения темных нефтепродуктов (2 класс опасности по СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03) Комплексные инженерные изыскания (геология по задания Подрядчика, геодезия, гидрометеорология, экология) Правоустанавливающие документы Генеральный план прилегающей территории Сводный план действующих инженерных сетей |
| 12. Источники инженерного обеспечения - электроснабжение - водоснабжение - хоз. Бытовая канализация - дождевая канализация - противопожарное водоснабжение | - в соответствии с ТУ (от существующей ТП) - не требуется - требуется - требуется - требуется |
| 13. Требования к сметной документации | Выполнить сметную документацию в сметно-нормативной базе 2001 г., составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. |
| 14 Объем передаваемой документации | Подрядчик передает документацию в 2 экземплярах |
| 15. Срок окончания работ | По договору |

Согласовано:

Генеральный директор