Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «8888»

Иванов Н.Н.

"01" августа  2019 г

Задание на проектирование

Проектной документации битумного терминала

в Ленинградской области

| 1 Основание для проектирования |  |
| --- | --- |
| 2 Заказчик-застройщик |  |
| 3 Местоположение объекта | Россия, Ленинградская область |
| 4 Вид строительства | Новое |
| 5 Наименование объекта | База по приемки, хранению и производству битума, производству ПБВ и битумных эмульсий |
| 6 Стадийность проектирования | Проектная документация (согласно Постановления №87) |
| 7 Проектная организация | ООО «ПриволжскНИПИнефть» |
| 8 Объем проектных работ | 8.1 Резервуарный парк на 15000 м3 (РВС V=3000м3х4, РВС V=1000м3х3) 8.2 Емкость горизонтальная для интенсивного нагрева битума (V=60м3х6) 8.3 Емкость для интенсивного нагрева битума (V=75м3х 6) 8.4 Агрегат нагрева теплоносителя (топливо – газ) (4 шт.) 8.5 Монтаж трубопроводов и регистров в РВС V=3000м3 и РВС V=1000м3 8.6 Прием битума одновременно из 5 железнодорожных цистерн с паровой рубашкой с помощью УСН и фильтром (нижний слив) с разогревом битума в цистернах паром 8.7 Прием битума одновременно из 5 железнодорожных цистерн с электроподогревом через верхний люк с разогревом битума в цистернах электротенами 8.8 Прием битума одновременно из двух автобитумовозов (битума БНД) шестеренчатым насосом (производительностью 20м3/час) через гибкое соединение и фильтр 8.8 Налив битума одновременно в три автобитумовоза (битума БНД) шестеренчатым насосом (производительностью 20м3/час) через гибкое соединение и фильтр 8.9 Внутриплощадочные битумопроводы, маслопроводы, запорная арматура 8.10 Битумные станции на подаче битума в производство (производительность 30м3/час) 8.11 Теплоизоляция трубопроводов и РВС 8.12 Вышка под расширительные резервуары 8.13Пояснительная записка 8.14 Котельная 8.15 Размещение с подведением коммуникаций производства битума из мазута путем вакуумной установки, окислительной установки и установки компаундирования 8.16 Размещение с подведением коммуникаций производства ПБВ, битумных эмульсий и участка упаковки битума |
| 9 Автоматизация участка | 9.1 Система управления управление оборудованием резервуарного парка по приему, хранению и транспортировке битума в производство поддержание заданных температурных режимов хранения и отбора битума поддержание заданных температурных режимов термомасляной системы обогрева визуализация технологического процесса в виде мнемосхем, с отображением состояния оборудования и технологических параметров архивирование технологических параметров во времени с возможностью получения отчетов за интересующий интервал возможность удаленного доступа к системам контроля 9.2. Все датчики, исполнительные механизмы подключить через кабельные сети, проложенные в металлических кабельных каналах |
| 10 Техническая характеристика проектируемого объекта | 10.1 Прием битума из автобитумовозов – круглогодично, температура поступающего битума +1600С 10.2 Температура хранения битума в РВС +1400С, максимальный расход 30м3/ч 10.3 Максимальная температура битума БНД в точке отбора +1800С 10.4 Подогрев битума до рабочей температуры в горизонтальных емкостях 10.5 Налив битума в автобитумовозы – круглогодично, температура отгружаемого битума +1700С 10.6 Теплоносителем для регистров, резервуаров и трубопроводов является термальное масло, разогреваемое в АНТ-100, установленных в производственном здании |
| 11 Исходные данные предоставляемые Заказчиком | право устанавливающие документы генеральный план производственного корпуса и прилегающей территории сводный план действующих и проектируемых инженерных сетей план расположения производственного оборудования с точками отбора битума план колонн производственного здания принципиальная технологическая схема трубопроводов с указанием требуемых температур по каждому участку |
| 12 Источники инженерного обеспечения - электроснабжение - водоснабжение - хоз. Бытовая канализация - дождевая канализация - противопожарное водоснабжение | - в соответствии с ТУ (от существующей ТП) - не требуется - не требуется - существующая - выполнить расчеты потребности запаса воды |
| 13 Требования к сметной документации | Выполнить сметную документацию в сметно-нормативной базе 2001 г, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г |
| 14 Объем передаваемой документации | Подрядчик передает документацию в 4 экземплярах |
| 15 Срок окончания работ | По договору |

Согласовано:

Генеральный директор