Приложение № 1 к договору 0811-19

от 8 ноября 2019 года

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «777»

Иванов И.И.

"____"  ________  2019 г

Задание на проектирование

На объект нового строительства «Мазутный терминал»

в _______ области РФ.

| 1. Наименование объекта. | Мазутный терминал объемом хранения ______ м3 |
| --- | --- |
| 2. Географическое положение объекта. |  |
| 3. Основание для проектирования. | Решение генерального директора |
| 4. Заказчик. |  |
| 5. Разработчик проектной документации. | ООО «ПриволжскНИПИнефть» |
| 6. Требования к проектной организации. | Подрядчик должен: I. Являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; II. Иметь свидетельство о допуске к видам работ возникающим в процессе проектирования. |
| 7. Вид строительства. | Новое строительство. |
| 8. Срок начала и окончания строительства объекта, либо ввода объекта в эксплуатацию. | Согласно сведениям в разделе ПОС (проект организации строительства). |
| 9. Стадийность проектирования. | Составы разделов и содержание выполнить в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008г. Проектом предусмотреть двухстадийное проектирование: Стадия «ПД» - проектная документация. Включает в себя: - Сбор исходных данных для проектирования. Разработка и утверждение основных технических решений без вариантного проектирования. Подготовка комплекта проектной документации для прохождения экспертизы проекта. Сопровождение экспертизы проектной документации. Стадия «РД» - рабочая документация. Включает в себя разработку рабочей и сметной документации. |
| 10. Условия ввода в эксплуатацию. | В условиях нового строительства. |
| 11. Режим работы проектируемого объекта (сменность, сезонность) | Непрерывный, 365 дней в году, в 2 смены |
| 12. Требования о необходимости проведения инженерных изысканий. | Подготовить и передать Заказчику ТЗ на проведение: - инженерно-геологических, - инженерно-геодезических, - инженерно-экологических, - инженерно-гидрометеорологических изысканий. До начала проектирования Заказчик передает Подрядчику «Технические отчеты» и Приложения по результатам инженерных изысканий для контроля достаточности и актуальности. При этом, в случае передачи Заказчиком Подрядчику Технических отчетов по отдельным видам изысканий, Подрядчик приступает к разработке проектной документации в части, для которой результаты имеющихся изысканий являются достаточными. При необходимости и по запросу Подрядчика Заказчик выполняет обмерные работы существующих объектов и сооружений промплощадки и передаёт результаты для проектирования. Результаты обмеров представляются в форме «Отчета о техническом состоянии зданий сооружений и отдельных элементов конструкций по материалам натурного обследования». |
| 13. Требования по вариантной проработке и формированию обоснования технологических решений. | Вариантная проработка не требуется. До разработки основного комплекта проектной и рабочей документации представить на согласование Заказчику основные технические решения, отражённые на технологических и функциональных схемах. До начала проектирования Заказчик по запросу Подрядчика предоставляет Подрядчику схемы (чертежи) и исполнительную документацию на системы к которым планируется присоединение проектируемых зданий и сооружений по настоящему проекту. |
| 14. Требования к выделению пусковых комплексов. | Без выделения этапов строительства. Если этапы выделяются указать какие. (1-й этап 100 000 м3 + насосная и ж/д эстакада). (2-й этап 50 000 м3 + авто эстакада). |
| 15. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования. | Производительность (оборот): - мазут – 160 000 т./мес. |
| 16. Требования к техническим решениям. | 1. Устанавливаемое оборудование должно соответствовать современному уровню передовых разработок. Оборудование и материалы, предусматриваемые проектом, должны иметь необходимую разрешительную документацию для применения на опасных производственных объектах РФ. 2. Компоновочные решения технологических сооружений должны обеспечивать минимальные капитальные и эксплуатационные затраты; свободный доступ к оборудованию, арматуре, приборам контроля и автоматизации; возможность ведения ремонтных работ с помощью средств механизации. 3. В технических решениях определить: - точки подключения вновь проектируемых сооружений к существующим инженерным коммуникациям, согласно ТУ, предоставляемым Заказчиком. В проекте предусмотреть: - резервуарный парк объемом хранения ____ ; - сливо-наливную одностороннюю железнодорожную эстакаду на 10 постов; - сливо-наливную одностороннюю автомобильную эстакаду на *** поста; - ливневая канализации, системы очистки ливневых стоков, систему хранения и использования очищенной воды; - систему автоматизации технологических процессов товарно-сырьевого склада, заказчик описывает общие принципы управления и ключевые функции; - управление системой автоматизации предусмотреть из операторной, проектируемой на территории товарно-сырьевого склада, Заказчик определяет отдельным ТЗ объем автоматизации товарного-сырьевого склада; - систему обнаружения и предупреждения пожара; - предусмотреть систему пожаротушения; - предусмотреть подачу сигнала от пожарной автоматики на контрольные приборы в операторную; - служебные и технологические помещения. 4. Выполнить раздел «Электроснабжение и теплоснабжение»: - резервное, внешнее и внутреннее электроснабжение и теплоснабжение предусмотреть за счет применения блочно-модульных устройств, поставляемых в блоках повышенной заводской готовности; - предусмотреть систему резервного электроснабжения; - категорийность электроприемников определить проектом; - молниезащита, заземление, защита от статического электричества; - учет энергоресурсов (электроэнергии и тепло-энергии), учет движения сырья и готовой продукции. - предусмотреть применение энергосберегающих технологий и мероприятий, энергоэффективного оборудования; - подключение к существующим электрическим сетям выполнить по техническим условиям , выдаваемых по запросу Подрядчика после расчета электрических нагрузок и привязки проектируемых объектов на местности; - предусмотреть устройства для обеспечения качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97 для средств систем автоматики и управления. 5. Выполнить гидравлический расчет трубопроводов товарно-сырьевого склада, приемораздаточных патрубков резервуаров, пропускную способность дыхательных клапанов РВС при заполнении – опорожнении. 6. Выполнить гидравлический расчет внутриплощадочных трубопроводов на максимальную перекачку нефти и нефтепродуктов. 7. Произвести расчет и оценку отдельных технологических блоков на соответствие рабочих параметров и характеристик: - линий входа и выхода узла учета; 8. В объеме проекта выполнить корректировку ТЗ. Возможные дополнительные работы согласно изменениям в ТЗ выполнять по отдельному дополнительному соглашению с Заказчиком. 9. Подрядчику определить границы зон проектирования по субподрядным организациям в рамках проектирования товарно-сырьевого склада; 10. Предусмотреть применение блочного оборудования и монтажных блоков высокой заводской готовности в транспортных габаритах. |
| 17. Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | 1. Использовать оборудование, поставленное на промышленное производство, максимально возможно применять блочно-модульные устройства повышенной заводской готовности в транспортных габаритах. 2. Проектирование систем автоматизации, контроля и управления выполнить на базе технических и программных средств, прошедших испытания на промышленных объектах. 3. Принятые технологии, строительные решения, должны соответствовать нормам РФ по качеству. |
| 18. Требования к системе автоматизации технологического процесса предприятия. | 1. Автоматизация и АСУТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90, объем работ и требования к АСУТП должны быть согласованы с заказчиком. 2. В объеме проектирования для технического обеспечения АСУ ТП предусмотреть разработку документации согласно ГОСТ 21.408-93: -схема структурная; -схемы автоматизации; -схемы принципиальные; -схемы соединения и подключения внешних проводок; -планы расположения оборудования и прокладки кабельных линий; -спецификации. 3. Выбор субподрядной организации по поставке АСУТП выполняет Заказчик по согласованию с Подрядчиком на базе его технического задания. 4. Сведения по системе противоаварийной защиты существующих объектов промплощадки предоставляются Заказчиком, а также требования по приемке сигналов в систему ПАЗ от проектируемых объектов. |
| 19. Особые условия проектирования. | 1. Учесть климатические и гидрогеологические условия района строительства – по результатам инженерных изысканий. 2. Соблюсти охранную зону для всех инженерных сетей. 3. При необходимости предусмотреть перенос инженерных сетей, попадающих в пятно застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 31.12.2005. 4. Предоставить Заказчику Рабочую документацию для проведения внутренней экспертизы (внутреннее согласование) в рамках сроков, предусмотренных договором. 5. Получение недостающих исходных данных от сторонних организаций Заказчик осуществляет совместно с Подрядчиком на основании письменного запроса Подрядчика. В случае возникновения необходимости, Заказчик совместно с Подрядчиком разрабатывают недостающую документацию, которая будет содержать необходимые исходные данные. 6. Согласовать с Заказчиком состав и комплектность рабочей документации. 7. При разработке рабочей документации сформировать опросные листы и технические требования на основное технологическое оборудование, в случае применения нестандартного, либо оборудования без указания конкретных марок и изготовителей. Опросные листы выделить отдельным томом в составе проекта. |
| 20. Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Раздел проектной документации «Архитектурные решения» разработать согласно требованиям постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Должен содержать графическую часть и описание. Перечень объектов, проектируемых в границах резервуарного парка с железнодорожной сливо-наливной эстакадой: 1. Резервуарный парк вместимостью 150 000 м3 : - Мазут – РВС-5000 м3 – 30 шт.; 2. Технологическая часть сливо-наливной односторонней ж/д эстакады на 10 вагонов, слив-налив светлых нефтепродуктов предусмотреть на одну сторону. Общую длину и расположение подъездных ж.д. путей определить путем совместного согласования между Заказчиком и Подрядчиком. 3. Технологическая часть железнодорожного тупика для слива аварийных цистерн. 4. Сливо-наливная автомобильная эстакада (не автоматизированная) на три площадки слива-налива для проведения операций с автопоездом, с устройством нижнего слива и верхнего налива н/п в автоцистерны; 5. Товарно-сырьевая насосная; 6. Необходимость проектирования установки рекуперации паров определить проектом из условия обеспечения безопасного ведения технологических операций; 7. Системы пенного и водяного пожаротушения объектов товарно-сырьевого склада предусмотреть в соответствии с требованиями действующей нормативной документации; 8. Подключение проектируемых объектов и систем к существующим инженерным системам производства, согласно ТУ Заказчика; 9. Систему очистки нефтесодержащих промливневых стоков с применением блочно-модульного оборудования повышенной заводской готовности, со сбросом очищенной воды в пруд накопитель для дальнейшего использования в технологическом процессе; 10. Объекты системы тепло и пароснабжения с применением блочно-модульного оборудования повышенной заводской готовности, с подключением к действующим сетям согласно ТУ Заказчика; 11. Операторная товарно-сырьевого склада. 12. Технологические и хозяйственные помещения. Проектную документацию подготовить в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 20 февраля 2008 г. |
| 21. Требования к режиму безопасности и гигиене труда (при строительстве). | Разработать в составе ПОС подраздел «Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение нормативных требований охраны труда», в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. (п. 23(с)). При разработке подраздела учесть нормативные требования СП 12-136-2002, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04 -2002. |
| 22. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. | В соответствии с Постановлением Правительства Р.Ф. № 87 от 16.02.2008г. п. 25 раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды», а также требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с учетом изменений №3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| 23. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Мероприятия разработать в соответствии с Градостроительным кодексом (ст. 48), СП 11-107-98 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», Приказом МЧС РФ, исходными данными и требованиями территориальных органов управления МЧС РФ. Получить от Заказчика ТУ на разработку ИТМ ГО и ЧС, запрошенные в ГУ МЧС региона. При необходимости выполнить разработку Декларации промышленной безопасности Разработать ПЛАС на основании исходных данных заказчика. |
| 24. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | Выполнить в полном соответствии с ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 25. Требования по выполнению исследований и актуализации нормативных документов. | Не требуется. |
| 26. Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации. | Состав и комплектность документации в соответствии с Градостроительным кодексом (ст. 48), постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08г., требованиями статьи 15 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21. 1101-2009. Комплект проектной документации должен содержать лист «Состав проекта», включающий перечень разделов проектной документации. Комплект рабочей документации должен содержать лист «Перечень основных комплектов рабочих чертежей», в перечне перечисляются комплекты рабочей документации. |
| 27. Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 28. Материалы, представляемые заказчиком. | Перечень представляемых исходных данных: 1. Исходные данные для проектирования (согласно перечню по запросу Подрядчика): Характеристики нефтепродуктов; Данные по водоснабжению, канализации; Данные по существующим электросетям; 2. Согласованное техническое задание на проектирование. 3. Топографическую съемку всей промышленной площадки по адресу ________ плюс 50 метров по периметру площадки. 4. Материалы инженерных изысканий согласно п. 12. 5. Правоустанавливающие документы на землю и объекты недвижимости. 6. Проектные решения по внутриобъектовым ж.д. путям. 7. Дополнительные исходные данные предоставляются в соответствии с письменным запросом Подрядчика. |
| 29. Срок выдачи проекта. | Согласно графика производства работ приложение № 2 к договору. |
| 30. Срок выдачи исходной документации. | В течении 10 дней после подписания договора. Согласно календарному плану договора. |
| 31. Количество экземпляров ПД и РД. | В количестве 2 (два) экземпляра на бумажных носителях и 2 (два) в электронном виде. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию ПД и РД, должна быть внутренняя опись. Документация на компакт-диске предоставляется в следующих версиях: 1 версия – графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, текстовая документация и чертежи основных комплектов в формате (*.pdf), текстовые документы дополнительно представить в формате версии MS Office версии 2000 и выше. Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
| 32. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов. | 1. Заказные спецификации выполнить отдельным томом. 2. Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
| 33. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР. | 1. Сметную документацию выполнить в ценах 2001 г. и текущих ценах на квартал окончания договора по сборнику Ленинградской области в программе «Гранд-Смета» результаты представить в редакторе Excel и «*.gsf»; 2.Сметную стоимость строительства объекта определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ». Состав сметной документации: - ведомость стоимости строительства по форме сводного сметного расчета; - объектные и локальные сметные расчеты; - сметные расчеты на отдельные виды затрат (в том числе на ПИР); - ведомости потребных ресурсов; - включить стоимость пусконаладочных работ; |
| 34. Требования к системе безопасности и охране объектов. | Предусмотреть оснащение объектов инженерными и техническими средствами охраны. Перечень мероприятий определяется в ТЗ заказчика на мероприятия по охране и безопасности. |
| 35. Особые условия. | Учесть особенности рельефа и климатических условий. |
| 36. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании. | 1. ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений. 2. ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 3. ГОСТ Р 52910-08 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. 4.ПБ 03-605-03 Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов 5. ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. 6. ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 7. ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов. 8. ВУПП — 88 Ведомственные указания По противопожарному проектированию предприятий зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 9. ВУП СНЭ — 87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легко воспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов. 10. Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 37. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. | Сопровождение прохождения Государственной экспертизы результатов инженерных изысканий проектной документации Заказчиком в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 № 145. |
| 38. Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 39. Дополнительные требования к инженерным системам | Не требуются. |
| 40. Вид проектирования (разработка индивидуального проекта, привязка типового, повторного применения) | Индивидуальная разработка с размещением объекта на существующей площадке в Ленинградской области |