| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| «____» 2019 г. | «__» ____________2019 г. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Склад нефтепродуктов объемом 10000 м3 для ООО «777».

| Основание для проектирования. | Договор № от г. |
| --- | --- |
| Вид строительства. | Новое. |
| Стадия проектирования. | Проектная документация. Рабочая документация. |
| Особые условия строительства и проектирования. | Заказчик предоставляет исходные данные и технические условия |
|  | На основное технологическое оборудование и материалы предоставить опросные листы и заказные спецификации. |
| Основные технико-экономические показатели объекта. | Грузооборот: ДТ – |
| Состав сооружений. | 1. Резервуарный парк РВС-1000 – 10 шт. 2. Открытая насосная перекачки ДТ. 3. Автоматизированная система налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны на два поста. 4. Операторная. 5. Два шлангующих устройства (стендеры) для соединения судовых и причальных трубопроводов ДТ. 6. Две дренажные емкости ЕП-25 и ЕП-63 7. Резервуары противопожарного запаса воды. 8. Дренажные и аварийные ёмкости. 9. Насосная пожаротушения 10. Дизель генератор |
| Состав разделов проектной документации. | 1. Согласно постановлению правительства №87 от 16 февраля 2008 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 2. Раздел «Сети связи» не разрабатывать 3. Раздел «Проект организации строительства» не разрабатывать. |
| Состав комплектов рабочей документации. | 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 2. Система электроснабжения. 3. Система водоснабжения. 4. Система водоотведения. 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 6. Технологические решения. 7. Автоматизация комплексная. 8. Отдельным томом «Заказные спецификации, опросные листы» |
| Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | 1. Применение новейших материалов и технологий, обеспечивающих надежную эксплуатацию. 2. Экологические требования в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| Требования к технологии, режиму предприятия. | В соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Нет. |
| Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению объекта. | Нет. |
| Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов действующих на территории РФ. |
| Требования к режиму безопасности и гигиене. | Согласно действующему законодательству РФ по охране труда. |
| Требования по ассимиляции производства. | Определяется заказчиком. |
| Требования по разработке Инженерно –технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Согласно действующему законодательству РФ по ГО и ЧС |
| Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется |
| Состав демонстрационных материалов | Не требуются |
| Район строительства | Остров Сахалин |
| Генеральный заказчик |  |
| Проектная организация |  |
| Сроки проектирования | Согласно договора |
| Начало строительства | Согласно ППР |
| Количество экземпляров ПСД | Заказчику предоставляется 4 экз. на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде в формате pdf. |

| От проектной организации | От Заказчика |
| --- | --- |
| «____» 2012 г. | «____» 2012 г. |