Утверждаю:

Главный инженер АО «9999»

_____________ И.И. Иванов

«___» ___________ 2019    г.

Техническое задание

Разработка проекта реконструкции объекта УКПГ-1

| № п/п | Наименование разделов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1). |
|  | Основание для проектирования | План капвложений АО «9999» на 2019-2020 г.г. |
|  | Цель проектирования | Приведение УКПГ-1 в соответствие требованиям норм промышленной безопасности |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Район строительства |  |
|  | Срок строительства | Начало – май 2019г. Окончание – октябрь 2020 г. |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация Рабочая документация |
|  | Порядок проектирования | Сбор исходных данных для проектирования Изыскания Проектирование. Техническое сопровождение проекта во время прохождения негосударственной экспертизы или экспертизы промышленной безопасности. |
|  | Граница проектирования | Границы проектирования, включая внутриплощадочные сети, системы пожаротушения – 10 м от внешних габаритов объектов; Инженерных сетей до точек подключения согласно технических условий; Оборудования КИПиА - до АРМ оператора, Технологических трубопроводов до точек подключения к существующему оборудованию |
|  | Требования по вариантности конкурсной разработки | Не требуется. |
|  | Экспертиза промышленной безопасности. | Проект должен пройти экспертизу промышленной безопасности (оплата услуг экспертных органов осуществляется Заказчиком). Все замечания экспертизы промышленной безопасности устраняются исполнителем безвозмездно и в сроки, установленные экспертной организацией. Исполнитель осуществляет сопровождение проекта во время прохождения экспертизы. |
|  | Государственная экспертиза | Проект должен пройти государственную экспертизу (оплата услуг экспертных органов осуществляется Заказчиком). Все замечания государственной экспертизы устраняются исполнителем безвозмездно и в сроки, установленные экспертной организацией. Исполнитель осуществляет сопровождение проекта во время прохождения экспертизы. |
|  | Особые условия строительства | Условия крайнего севера, вечномерзлые грунты, удаленность района строительства. Северная строительно-климатическая зона. Климатические характеристики участка строительства принять по СНиП 23-01-99*. Оборудование предусмотреть в хладостойком исполнении. |
|  | Основные технико-экономические показатели проекта | Одна технологические линии производительностью 5 млн. нм3 в сутки |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В проекте предусмотреть решения и мероприятия по обеспечению условий труда, соответствующих требованиям нормативных документов. |
|  | Состав проектируемых сооружений объекта | Существующий состав объекта: Сепаратор 1ступени Сепаратор 2ступени Регулирующий штуцер Расширительная камера Емкости дегазации сепаратора 1 ступени Емкости дегазации сепаратора 2 ступени Дренажная емкость Трапная установка Емкость дегазации ВМР Сепараторы дегазации конденсата (японские) – 2шт. Подогреватели конденсата -2 шт. Сепараторы газов дегазации Установка регенерации метанола КИПиА Технологические трубопроводы Предусмотреть проектом: Замена технологического оборудования УКПГ-1 на модернизированное оборудование в хладостойком исполнении для эксплуатации на открытой площадке: Сепаратор первой ступени с КИПиА Низкотемпературный сепаратор (НТС) с КИПиА Регулирующее устройство (штуцер). Эжектор. Теплообменник кожухотрубчатый «газ-газ», с байпасной линией с установкой запорно-регулирующей арматуры; Технологические трубопроводы, обвязка технологического оборудования. Продувочной линии от сепаратора первой ступени и сепаратора НТС до емкости сбора конденсата по проекту «__________» и отдельно до трапной установки; Линии сброса водо-метанольного раствора от сепаратора первой ступени одной линией до емкости дегазации ВМР с установкой запорной и регулирующей арматуры с линией подачи в резервуарный парк и на установку регенерации метанола; Линии сброса газа на факел с предохранительных клапанов сепараторов; Дренажные линии с сепаратора I ступени и НТС; Линии подачи метанола вход газа в сепаратор первой ступени, перед регулирующим устройством и перед теплообменником Линии теплоносителя от нагревательных печей (всего 2 шт., в том числе 1 резервная) к сепараторам первой ступени и НТС с насосами и запорно-регулирующей арматурой. Установка регенерации метанола Емкость дегазации метанола Разделительная емкость для разделения жидкости с левого берега с последующей подачей метанола на емкость дегазации Трапная установка сбросом в резервуарный парк КИПиА – предусмотреть замену существующего программно-технического комплекса на современное, отвечающее существующим требованиям Система пожаротушения -в соответствии с действующими нормами противопожарной безопасности Системы пожарной сигнализации Программно-технический комплекс (АСУ ТП и КИП и А) Системы связи и оповещения Выполнение системы связи и оповещения, охранной сигнализации в соответствии с требованиями ПБ 09-540-03 Сооружения промливневой канализации Предусмотреть установку задвижек с электроприводами Кабельные сети Система освещения Предусмотреть мероприятия для защиты отдельных технических устройств от воздействия низких температур Прочее оборудование согласно проектных решений |
|  | Особые условия проектирования | Площадка находится в северной строительной зоне, в климатическом подрайоне в зоне вечномерзлых грунтов. Абсолютная минимальная температура наружного воздуха минус 61ºС; абсолютная максимальная температура наружного воздуха плюс 37 ºС; средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 52 ºС (обеспеченностью 0,98) и минус 57 ºС (обеспеченностью 0,92); ветровая нагрузка – III район, снеговая нагрузка – III район. В местах необходимого обогрева оборудования, технических устройств, полов насосных использовать систему электрообогрева. Задание для инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий выдает Исполнитель. Точки подключения сброса конденсата, водо-метанольного раствора, подготовленного газа предоставляется Заказчиком дополнительно. В объем работ Исполнителя входит разработка Технических требований и опросных листов на поставку оборудования и технических устройств в объеме границ проектирования. Место расположения и взаимосвязь объектов, входящих в состав «Комплекса переработки ГК», границы проектирования, места подключения к внешним сетям и т.п. принимаются в соответствии с план-схемой, выполняемой на основе исполнительной топографической съемки. В объем работ Исполнителя по настоящему Техническому заданию не включены следующие объемы работ: авторский надзор; пусконаладочные работы; разработка программного обеспечения АСУТП. Выделение пусковых комплексов не предусматривается. Предусмотреть системы автоматического регулирования технологических процессов, блокировок, обнаружения взрывоопасных концентраций опасных веществ (ПБ 08-624-03); |
|  | Состав разделов проектной документации | В соответствии с требованиями к составу разделов проектной документации на объекты капитального строительства «Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Все разделы выполняются в полном объеме. В разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» сметную документацию составить в базисном уровне цен 2001 года и ресурсным методом, в текущих ценах 2011 года отдельными альбомами по НБ "ГЭСН 2001 "Нормативной базе ТЕР-2001 РС(Я)" В состав СД включить: ССР, ОР, ЛС, ПЗ, а так же все соответствующие расчеты на прочие затраты, согласно МДС 81-35.2004, прайс-лист отпускной стоимости материалов, оборудования производителя. |
|  | Требования к технологии и основному оборудованию | При проектировании использовать современное, высокоэффективное оборудование, с проработкой возможности использования оборудования, предоставляемого Заказчиком. Все технологические решения, оборудование и материалы, применяемые в проекте предварительно согласовать с Заказчиком. Предусмотреть утилизацию всего объема этана и метана выделяющегося в результате осушки посредством эжекторов Технологические решения должны предусматривать максимальное извлечение пропан-бутановой фракции путем низкотемпературной сепарации |
|  | Требования к автоматизации технологического процесса | Согласно существующих требований |
|  | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объемно-планировочные решения выполнить с учетом противопожарных и нормативных разрывов для проектируемых сооружений внутри выделенного Заказчиком пятна застройки. Конструкцию сооружений принять в соответствии с требованиями строительных норм и правил с учетом согласования со строительным управлением Заказчика Оборудование располагается на открытой площадке и выполнено в соответствующем климатическом исполнении.При проектировании учесть существующие сооружения и проложенные коммуникации. Проект организации строительства выполняется с учетом конкретных условий Заказчика. |
|  | Требования к разработке природоохранных мероприятий | В состав проектной документации включить раздел «Охрана окружающей среды» на период строительства и период эксплуатации. |
|  | Рабочая документация | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» Графическую часть (чертежи) проектной документации выполнить по маркам, составу и объему рабочей документации |
|  | Перечень и объем выполняемых работ | Выполнение исполнительной съемки объекта с последующим ее утверждением у Заказчика. Объем исполнительной документации: технологическая схема, расположение оборудования, линейные схемы электроснабжения. Инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации с оформлением отчета инженерных изысканий. Обследование объектов и конструкций. Задание для инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий выдает Исполнитель. Разработка проектной документации в объеме приведения к требованиям норм промышленной безопасности |
|  | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
|  | Режим работы | Непрерывный, круглосуточный |
|  | Исходные данные для проектирования | Заказчиком выдаются следующие исходные данные: ТУ на подключение внешних сетей и коммуникаций на основании исходных данных выданных Исполнителем. Данные согласно запросу Исполнителя в соответствии с «Положением об исходных данных для проектирования». |
|  | Источник финансирования разработки ПСД | Собственные и заемные средства АО «9999» |
|  | Сроки выполнения работ | Проект – 4 месяцев с момента заключения договора. Рабочая документация – 3 месяцев с момента заключения договора. |
|  | Заказчик | АО «9999» |
|  | Генподрядчик | По тендеру |
|  | Генеральный проектировщик | По тендеру |
|  | Порядок сдачи работ | Количество экземпляров на бумажном носителе –4 экз., а так же 1 экз. – полная электронная версия на электронном носителе. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |